## Slide 1
DATA ANALYTICS UND BIG DATA
GridCast
Europe
Stündliche Stromlastprognose und transparente Zukunftsszenarien für Deutschland, Frankreich und Polen
Tajan Biazevic
Matrikelnummer 10234562
QUA3CK-Prüfungsprojekt
28. Juli 2026
Notes: Zeit: ca. 45 Sekunden.
Ich untersuche, wie gut sich stündliche Stromlast in Deutschland, Frankreich und Polen mit Wetter- und Kalenderdaten prognostizieren lässt.
Der Vortrag folgt den fünf QUA3CK-Phasen und endet mit einer einsatzfähigen Streamlit-Anwendung.

## Slide 2
Q - QUESTION
Die Forschungsfrage wurde vor dem Test fixiert
Q | 2/10
Wie genau lässt sich die stündliche Stromlast ausgewählter europäischer Länder anhand historischer Last-, Wetter- und Kalenderdaten für einen chronologisch späteren Zeitraum prognostizieren?
vor 22.07.
WasteWise
ursprüngliche Projektidee
22.07.2026
Pivot zu GridCast
Scope DE / FR / PL
vor A³
Experiment fixiert
2015-17 / 2018 / 2019
Entscheidungsregel: Makro-nMAE auf 2018 wählt das Modell; 2019 bleibt bis C vollständig unangetastet.
Notes: Zeit: ca. 75 Sekunden.
Der Wechsel von WasteWise zu GridCast ist transparent dokumentiert. Entscheidend ist: Forschungsfrage, Länder-Scope, Baselines, primäre Metrik und Zeit-Split wurden vor der finalen Auswertung festgelegt.
Makro-nMAE gewichtet die drei Länder gleich. Die praktische Zielmarke lag bei mindestens fünf Prozent Verbesserung gegenüber der Kalender-Baseline.
Quelle: notebooks/00_question_gridcast.ipynb und documents/QUA3CK/01-question/README.md.

## Slide 3
U - UNDERSTANDING THE DATA
131.441 saubere Länder-Stunden tragen das Experiment
U | 3/10
DATENQUALITÄT
131.441
nutzbare Stunden nach dem Join
31
entfernte fehlende Zielwerte
0
doppelte Land-Zeit-Schlüssel
Tages-, Wochen- und Saisonmuster sind deutlich; Temperatur wirkt länderabhängig und nichtlinear.
Notes: Zeit: ca. 75 Sekunden.
OPSD-Last- und Wetterdaten wurden in UTC vereinheitlicht und mit lokalen Kalendermerkmalen ergänzt.
Von 131.472 möglichen Länder-Stunden bleiben 131.441. Es gibt keine doppelten Schlüssel und vollständige Wetterfeatures im Modellzeitraum.
Die EDA zeigt klare Tages- und Saisonprofile. Temperatur ist besonders für Frankreich wichtig und wirkt nichtlinear.
Quelle: notebooks/01_data_import_merge_eda.ipynb; Open Power System Data Time Series und Weather Data Packages.

## Slide 4
A³ - ALGORITHMUS, ATTRIBUTE, AUSPRÄGUNG
Wetter plus nichtlineares Boosting gewinnt auf 2018
A³ | 4/10
EINGEFRORENE AUSWAHL
3,31 %
Makro-nMAE 2018
Histogram Gradient Boosting
Kalender + Feiertag + Wetter
Lernrate 0,1
127 Blattknoten
300 Iterationen
min. 80 Beobachtungen
L2 = 1,0
2019 wurde weder geladen noch optimiert.
Notes: Zeit: ca. 90 Sekunden.
A³ trennt drei Entscheidungen: Algorithmus, Attribute und Hyperparameter-Ausprägung.
Die Kalender-Baseline erreicht 5,76 Prozent. Ridge kommt auf 4,98 Prozent. Das beste HGB mit Feiertag und Wetter erreicht 3,31 Prozent und verbessert die Kalender-Baseline um 42,5 Prozent.
Die Gewinnerkonfiguration wurde danach eingefroren. 2019 spielte bei dieser Entscheidung keine Rolle.
Quelle: notebooks/02_a3_model_development.ipynb und reports/a3/a3_selection.json.

## Slide 5
C - CONCLUDE & COMPARE
Der unangetastete Test bestätigt den ML-Mehrwert
C | 5/10
2,71 %
Makro-nMAE im Testjahr 2019
44,5 %
besser als Kalender-Baseline
15,64 %
Ländermittelwert als schwache Referenz
Notes: Zeit: ca. 75 Sekunden.
Für C wurde exakt die eingefrorene Konfiguration auf 2015 bis 2018 refittet. Danach wurde 2019 genau einmal geöffnet.
Das HGB erreicht 2,71 Prozent Makro-nMAE. Die Kalender-Baseline liegt bei 4,88 Prozent. Das entspricht 44,5 Prozent Verbesserung.
Damit sind die Generalisierungshypothese und das praktische Fünf-Prozent-Ziel klar bestätigt.
Quelle: notebooks/03_conclude_compare.ipynb und reports/c/c_conclusion.json.

## Slide 6
C - EINORDNUNG
Der Fehler sinkt in allen drei Ländern
C | 6/10
nMAE 2019
DE
2,49 %
niedrigster Fehler
FR
2,91 %
März/Frühling auffällig
PL
2,71 %
stabile Generalisierung
Mehr Trainingsdaten helfen hier empirisch - aber nicht zwingend monoton in jedem künftigen Jahr.
Notes: Zeit: ca. 75 Sekunden.
Alle drei Länder liegen unter drei Prozent nMAE. Frankreich ist relativ am schwierigsten; besonders März und Frühling fallen auf.
Der Fehler sinkt von 3,31 Prozent auf der Validierung auf 2,71 Prozent im Test. Das ist ein positiver empirischer Befund, aber kein Beweis, dass jedes weitere Jahr automatisch hilft.
Reanalysewetter ist im Backtest bekannt. Für einen echten operativen Einsatz wären Wetterprognosen und laufendes Monitoring nötig.
Quelle: reports/c/test_metrics_by_country.csv und reports/c/validation_test_generalization.csv.

## Slide 7
K - KNOWLEDGE TRANSFER
Vier Ansichten trennen Evidenz, Szenario und Methodik
K | 7/10
01
Überblick
Forschungsfrage und Kernergebnisse
C-/K-Reports
02
Historischer Backtest
Istwert, HGB und Kalender-Baseline
Out-of-sample 2019
03
Zukunftsszenario
Temperatur, Nachfrage und Rechenzentren
App-Modell + Klimatologie
04
Methodik
QUA3CK, Modellvergleich und Grenzen
versionierte Dokumentation
Wichtig: Der Backtest zeigt das C-Modell; das auf 2015-2019 refittete App-Modell wird dort nicht rückwirkend bewertet.
Notes: Zeit: ca. 75 Sekunden.
Die K-Phase überführt das Projekt in eine Streamlit-Anwendung mit vier klar getrennten Ansichten.
Methodisch wichtig: Der historische Backtest zeigt vorab berechnete C-Prognosen. Das später auf 2015 bis 2019 refittete App-Modell wird nicht verwendet, um 2019 rückwirkend besser aussehen zu lassen.
Die Zukunftsansicht ist eine transparente Was-wäre-wenn-Rechnung und wird entsprechend beschriftet.
Quelle: streamlit_app/app.py und documents/QUA3CK/05-knowledge-transfer/README.md.

## Slide 8
K - ZUKUNFTSSZENARIO
Annahmen bleiben sichtbar und getrennt
K | 8/10
1
Datum + Land
lokale Kalendermerkmale
→
2
Typisches Wetter
Median 1980-2019
→
3
ML-Inferenz
24-Stunden-Grundprofil
→
4
Strukturannahmen
Nachfrage + Rechenzentren
BEISPIELSZENARIO · DE · 15.01.2030
+2 °C · +10 % Nachfrage · +500 MW Rechenzentren
75.014 MW
→
82.693 MW
modellierte Spitzenlast | +10,24 %
Der Extremzustandsindikator misst historische Quantilsüberschreitungen - keine Blackout- oder Netzausfallwahrscheinlichkeit.
Notes: Zeit: ca. 90 Sekunden.
Für ein gewähltes Datum werden Kalenderfeatures und ein typisches Wetterprofil aus der Klimatologie 1980 bis 2019 erzeugt. Die Temperaturabweichung wirkt vor der ML-Inferenz.
Nachfrageänderung und zusätzliche Rechenzentrumslast werden danach als explizite Strukturannahmen angewendet.
Das Beispielszenario erhöht die modellierte Spitzenlast um 10,24 Prozent. Es ist keine konkrete Prognose für 2030.
Der Risikoindikator bezeichnet nur die Wahrscheinlichkeit einer historischen nationalen Quantilsüberschreitung, ausdrücklich nicht die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts.
Quelle: src/gridcast/scenario.py, src/gridcast/risk.py und reports/k/k_deployment.json.

## Slide 9
K - BEREITSTELLUNG
Das finale Modell ist klein, geprüft und reproduzierbar
K | 9/10
1,9 MB
versioniertes Deployment-Modell
11/11
Modell-, Szenario-, Risiko- und App-Tests
OK
Streamlit-Server und Health-Endpunkt
DEPLOYMENT-KONFIGURATION
Repository Tajan95/gridcast-europe
Branch main
Entrypoint streamlit_app/app.py
Python 3.12
Secrets keine
SHA-256
61526739582848fb…
Das Modell enthält Preprocessing,
Zielskalierung und HGB-Pipeline.
Noch offen: einmalige Aktivierung in Streamlit Community Cloud.
Notes: Zeit: ca. 60 Sekunden.
Das finale Joblib-Artefakt ist rund 1,9 Megabyte groß, hat eine feste Prüfsumme und liegt im Repository.
Elf Funktionstests bestehen. Außerdem startet die App unter Streamlit 1.50 und Python 3.12; der Health-Endpunkt antwortet mit OK.
Das Repository ist für Streamlit Community Cloud vorbereitet. Nur die einmalige Aktivierung im persönlichen Streamlit-Konto bleibt als externer Schritt.
Quelle: reports/k/k_deployment.json, models/README.md und Streamlit Community Cloud Documentation.

## Slide 10
ERGEBNIS
GridCast liefert belastbare Evidenz
und ehrliche Szenarien.
2,71 %
Makro-nMAE 2019
44,5 %
besser als Kalender-Baseline
DE · FR · PL
modular erweiterbarer Scope
Kernaussage: Das Modell schlägt robuste Baselines - und die App kommuniziert klar, wo Prognose endet und Szenario beginnt.
Tajan Biazevic | 10234562
Notes: Zeit: ca. 45 Sekunden.
Die Forschungsfrage kann positiv beantwortet werden: Das eingefrorene Modell generalisiert auf 2019 und schlägt die Kalender-Baseline deutlich.
Gleichzeitig begrenzt die Anwendung ihre Aussage: Historischer Backtest und Zukunftsszenario bleiben getrennt, und der Risikoindikator wird nicht als Blackout-Prognose ausgegeben.
Damit sind alle fünf QUA3CK-Phasen mit Code, Notebooks, Reports, Modell, App, Handout und Präsentation abgeschlossen.